宿網問題排除基本步驟

１.先檢查硬體設備是否沒問題

‧網路線插了但是網路卡燈號沒亮

→ 網路卡或網路線有問題，換別的試試

→ 或者不是拿網路線(8 pin)，而是拿錯拿成電話線(6 pin)去接

‧區域連線是否啟用

→ 如果你是用 Windows 2000/XP 你可以在「網路上的芳鄰」按右鍵 \ 內容，看看區域連線是否

有啟用，若沒有請啟用它，如果已經啟用網路卡，而沒顯示連線

→ 壁孔損壞，請至傳達室填維修單

２.telnet 下列校內BBS

‧電機心站  140.135.12.1    如果不能上

→ 請檢查IP是否設成手動取得，請換成DHCP自動取得；

如果你是用 Windows 2000/XP 你可以在「網路上的芳鄰」按右鍵 \ 內容，開啟區域連線 \ 內容 \ 按兩下Internet Protocol(TCP/IP)，請選擇「自動取得IP位址」以及「自動取得 DNS 伺服器位址」

３.連學校首頁 http://www.cycu.edu.tw，如果連不上

→ 請設定DNS

如果你是用 Windows 2000/XP 你可以在「網路上的芳鄰」按右鍵 \ 內容，開啟區域連線 \ 內容 \ 按兩下Internet Protocol(TCP/IP)，請選擇「手動取得 DNS 伺服器位址」

慣用DNS伺服器：140.135.7.1

其他DNS伺服器：140.135.7.2

４.連其他的BBS或網頁，如果不能上

‧設定proxy

→ 開始 \ 控制台 \ 網際網路選項 \ 連線(標籤) \ 區域網路設定 \ Proxy伺服器請打勾「在您的區域網路使用 Proxy 伺服器」以及「進端網址不使用 Proxy」

網址：proxy.cycu.edu.tw      連接埠：3128

進入「進階」，請打勾「所有通訊協定使用相同的 Proxy」，會留下 HTTP 一欄

Proxy位址：proxy.cycu.edu.tw       連接埠：3128

「例外」欄，下面有「含有下列起始文字的位址不使用 Proxy 伺服器」

請填入 *.cycu.edu.tw;140.135.*

‧檢查使用IP跟分配IP是否相同

→ 請到 http://ccdna.cycu.edu.tw，檢查你的使用IP是否和系統

分配的IP相同

網頁查詢出來的IP Address是系統分配IP

如果你是使用 Windows 2000/XP  請按 開始 --> 執行 --> cmd

如果你是使用 Windows 95/98/ME 請按 開始 --> 執行 --> command   進入 MS-DOS 模式

請輸入「ipconfig」，其中的「IP Address」便是你使用中的IP看看是否一樣

‧檢查MAC是否正確

→ 請到 http://ccdna.cycu.edu.tw，檢查你的網路卡 MAC 是否正確，網頁查詢出來會有「已登錄網路卡 MAC」跟「目前連線網路卡 MAC」 請看看是否一樣，如果不一樣請修改， 必須等待10分鐘左右的處理時間，等待table更新，10分鐘後才能連線

‧改成手動取得IP

→ 設定成手動取得IP

Windows 2000/XP：

控制台 \ 網路連線 \ 區域連線 \ 內容 \ 雙擊Internet Protocol(TCP/IP)

請打勾「使用下列IP位址」

IP位址：系統分配IP (140.135.xxx.xxx)

子網路遮罩：255.255.255.0(力行)

255.255.254.0(恩慈、良善)

預設閘道：140.135.24.254 (力行一東)

140.135.25.254 (力行二東)

140.135.26.254 (力行三東)

140.135.27.254 (力行四東)

140.135.28.254 (力行一西)

140.135.29.254 (力行二西)

140.135.30.254 (力行三西)

140.135.31.254 (力行四西)

140.135.151.254(恩慈前棟)

140.135.153.254(恩慈後棟)

140.135.155.254(良善123樓)

140.135.157.254(良善456樓)

140.135.159.254(良善789樓)

慣用DNS伺服器：140.135.7.1

其他DNS伺服器：140.135.7.2

系統分配IP請至 http://ccdna.cycu.edu.tw 查詢

‧是否被阻斷

→ 請至 http://ccdna.cycu.edu.tw/virus_st/index.html

按 Ctrl+F 輸入自己的系統分配IP查詢是否在清單內

→ 如果阻斷原因是超過流量上限，則管理系統會自動在08：00刪除(

如果阻斷原因是流量異常，請先看流量異常原因進行調整或解毒

要清除阻斷，請至 http://ccdna.cycu.edu.tw 自行解除，一天限一次